ПРИЦЕЛ ОХОТНИЧИЙ

# Text boxes

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Разработанный на основе передовых цифровых технологий  оптический прибор наблюдения SM-3DB предназначен для круглосуточного наблюдения и регистрации объектов. Прибор содержит встроенный ЖКИ монитор, светосильный объектив, высокочувствительную ТВ камеру на базе ПЗС матрицы с электронной обработкой видеосигнала, позволяющий наблюдать не только ночью и днем в автоматическом режиме, но и в условиях дождя, снегопада и тумана.

Прибор полностью нечувствителен к световым перегрузкам и вспышкам имеет металлический ударопрочный пыле-влагозащищенный корпус из алюминиевого сплава.

ПРИМЕНЕНИЯ:

- Поиск и спасение.

- Таможенный контроль.

- Охрана и безопасность.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимание!

- Прибор включается с задержкой 3-6 секунд.

- При резком наведении прибора с темного места на яркое,  изображение появляется с задержкой 3-6 секунд.

- Запрещается включать прибор от обычных щелочных батарей. Прибор предназначен для работы только с аккумуляторными батареями.

- При включении прибора при температуре окружающей среды от -10˚ до 0˚С изображение может появиться с задержкой до 10-20 сек.

- На экране ЖКИ монитора допускаются светлые пиксели (не более 4-х штук). Светлые пиксели допускаются заводами-изготовителями CCD камер  и ЖКИ мониторов.

1. Прибор поставляется с установленными, заряженными батареями. При необходимости замены батарей, отвинтите два винта (3), снимите крышку (1) батарейного отсека. Установите 4 аккумуляторные батареи АА стандарта, соблюдая-полярность.                                                                                                2. Включите бинокль включателем (12).

3. Прибор имеет автоматическую регулировку яркости экрана, однако ночью и при ярком свете днем, рекомендуется дополнительно использовать электронные регулировки контраста, яркости и резкости.  Для этого используйте кнопку «меню» (7). При каждом нажатии на кнопку «меню»  на экране будут появляться надписи одной из функций «brightness», «contrast» «sharpness» или «color» (не задействована). Выберите одну из функций и кнопками «+» или «-» (8) установите оптимальные параметры изображения. Днем необходимо уменьшать яркость экрана до уровня 30, ночью – увеличивать до уровня 70. Контраст рекомендуется выставлять в среднее положение (уровень 50), а четкость в максимальное положение.

4. Вращая объектив (2), добейтесь резкости изображения. Окуляр (4) имеет фиксированное положение и рассчитан на зрение+/-3-диоптрии.                                                                                                         5.  Вход 12V (5) предназначен для подключения внешнего источника питания - автомобильного адаптера или сетевого адаптера 230В/12В с током нагрузки не менее 500 мА и вилкой 5.0х2.1 мм.

7          8

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Прибор наблюдения SM-3DB,

серийный №_________

соответствует техническим условиям ЭО81.000ТУ-2007  предприятия-изготовителя и признан годным для эксплуатации.

Данный тип продукции не подлежит обязательной сертификации.

Дата выпуска:_____________

Гарантийный срок прибора составляет 12 месяцев со дня продажи потребителю.

Претензии к качеству работы прибора не принимаются, и гарантийный ремонт не производится, если отказ возник в результате небрежного обращения или несоблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания. Окончательное решение о причине поломки прибора принимается специалистами предприятия-изготовителя. Предприятие не несет гарантийных обязательств:

- при несанкционированной переделке,

- при вскрытии и разборке,

- при механических повреждениях,

- при несоблюдении условий эксплуатации.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность          Возможные причины       Метод устранения

11    5                 6     12                        8

4

6. Видео выход V OUT (6) предназначен для подключения любого видеозаписывающего или передающего устройства, имеющего стандартный видеовход. Например, портативное цифровое видеозаписывающее устройство ДВР-100.

7. Крепление (9) предназначено для установки инфракрасного осветителя серии IR-530 (10), предназначенного для наблюдения в активном режиме в экстремальных условиях ночью.

8. Для зарядки аккумуляторных батарей соедините шнур AC/DC 230/12В адаптера или автомобильного адаптера с входом 12В (5) прибора, при этом загорится светодиод (11). Когда батареи зарядятся, светодиод погаснет. Время зарядки батарей приблизительно-4часа.                                                                                       9. После окончания работы выключите прибор.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИБОРА.

Для того, чтобы обеспечить долговечность и работоспособность прибора, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- Если прибор внесен с холода в теплое помещение, изображение может быть мутным в связи с образованием конденсата на наружных линзах.

- Для обеспечения безотказности работы, предупреждения и устранения причин, вызывающих преждевременный износ или выход из строя узлов и деталей, необходимо своевременно проводить технический осмотр и обслуживание прибора.

- Хранить прибор в чехле в сухом отапливаемом, хорошо вентилируемом помещении с относительной влажностью до 95% при температуре 25˚С вдали от вентиляционных шахт и нагревательных приборов.

-   Во время работы прибора нет опасности поражения  током.

- Предохраняйте прибор от механических повреждений и влажности.

- Защищайте линзы от грязи, так как жирные пятна и грязь влияют на качество изображения. Если необходимо, чистите их  чистой мягкой тканью смоченной спиртом.

- Дальность наблюдения прибора зависит от величины естественной ночной освещенности, прозрачности атмосферы и контраста между объектом и фоном. При повышенной освещенности, если объект наблюдения расположен на светлом фоне (песок, снег), дальность опознавания возрастает. При пониженной освещенности, пониженной прозрачности атмосферы, если объект наблюдения расположен на темном фоне (пашня, стволы деревьев и т.п.), дальность опознавания снижается.

ПРИБОР НАБЛЮДЕНИЯ

SM-3DB

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ НА ПРИБОР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

SM-3DB 8X      SM-3DB 11X

Видимое увеличение                                       8X                    11X

Диапазон рабочих освещенностей              0.0005…50 000 люкс

Дисплей                                                    2.5” LTPS TFT LCD 960X240

Предел разрешения  днем                                   420 ТВ линий

ночью                          100 … 420 ТВ линий

(зависит от ночной освещенности)

Поле зрения                                                  6 град.              4 град.

Макс. дальность действия днем                500м                  700м

ночью  (при освещенности 0.005 лк)          400м                  500м

Батарея                                                           4XАА аккумулятора

Срок службы батарей                                            3.5 часа

Видео выход                                            стандартный (RCA разъем)

Внешнее питание                                            10 … 12V, 350mA

Вес (без батарей)                                        1.2 кг                 1.4кг

Габариты                                            (230x160x85) мм (250x170x95) мм

Температурный диапазон                                  -10°C … +45°C

Комплектность:

Прибор SM-3DB……………....1 шт.

ИК осветитель IR-530…. ….1 шт.

Батарея аккумуляторная…..4 шт.

Батарея CR123A……………..1 шт.

Адаптер………………………..1 шт.

Паспорт………………………..1 шт.

Футляр………………………....1 шт.

3     9      1

10          2

| 1.Прибор не включается. | 1.Отсутствуют батареи 2. Батареи разряжены 3.Плохой контакт батарей. | 1.Установить бата реи. 2. Зарядить батареи. 3. Зачистить контактные площадки. |
| --- | --- | --- |
| 2. Плохое качество изображения. Размытое изображение. | 1.Грязная входная линза объектива или окуляра. 2.Не сфокусирован объектив. | 1.Почистить оптику спиртом. 2.Сфокусировать оптику. |
| 3. На мониторе наклонные полосы. | 1. Разряжены батареи. | 1. Зарядить батареи |
| 4. Нет изобра-жения, светлое поле | 1. Избыток освещенности на CCD камере. | 1. Отрегулировать контраст и яркость регулятором. |